Приложение № 1

к решению Волчанской городской думы

от 29.03.2016 года № 22

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ территориальных зон

| п/п | Обозначение зон | Функциональное назначение (зона) | Виды использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной | Вспомогательный | Условно разрешенный | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона Ж | Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе: |
| 1 | Ж-1 | Зона жилых домов усадебного типа | 1) индивидуальные жилые дома | 1) гараж, 2) баня, 3) теплицы, 4) сараи, 5) надворный туалет, 6) навесы, 7) хозяйственные постройки, 8) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке; 9) детские площадки; 10) огород, 11) сад, 12) площадки для сбора мусора, 13) школы, 14) объекты дошкольного образования, 15) ведение личного подсобного хозяйства, 16) объекты инженерной инфраструктуры*, 17) объекты связи | 1) объекты обслуживания, 2) объекты общественного питания, 3) объекты торговли 4) спортивные площадки; 5) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки), 6) площадки для выгула собак; 7) антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 8) автосервисы | Жилые дома подразделяются на индивидуальные и блокированные, могут быть с приусадебными участками, с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, с приквартирными земельными участками. Площадь участка для индивидуального жилого дома до 2500 кв. м, минимальный размер - 400 кв. м. Объекты обслуживания, общественного питания и торговли встроенно-пристроенные. Минимальный отступ от красной линии - 3 метра, от других границ участка - 3 - 5 метров, хоз. постройки на расстоянии не менее 1 м от границ участка. Минимальная ширина проездов в красных линиях в пределах зоны должна составлять 15 метров. Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) по санитарным и бытовым условиям не менее - 7 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. До границы соседнего земельного участка расстояние от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек, бани гаража и др. на расстоянии - 6 м; - от стволов высокорослых деревьев - 4 м; - от ствола среднерослых деревьев – 2 м; - кустарника - 1 м. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только с усадебным участком одно - двухквартирным домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещение для скота и птицы должны иметь изолированный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом. Общая высота от пола до конька кровли (сараев, летней кухни, бани и т.д.) не должна превышать 3 метров, а их площадь не более 36 кв. метров и должны соответствовать противопожарным нормам и нормам инсоляции и освещенности. Изолированный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом. Общая высота от пола до конька кровли (сараев, летней кухни, бани и т.д.) не должна превышать 3 метров, а их площадь не более 36 кв. метров и должны соответствовать противопожарным нормам и нормам инсоляции и освещенности. Постройки жилого дома (гаражи, летние кухни, сараи и др.), которые построены на землях общего пользования и не соответствуют градостроительным регламентам – подлежат сносу. Проектирование жилых домов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 31-02-2001, а дома жилые одноквартирные должны соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Отдельно стоящие постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от забора соседнего участка (границ земельного участка). Для блокированных домов: минимальная площадь участка - 400 кв.м. Минимальные отступы домов от границ участка - 3 метра (в месте блокировки строений - по границе участка). Гаражи устраивать встроенными или пристроенными к жилому дому. На одном участке - не более 2-х гаражей. Размещение гаража отдельно стоящим, возможно в случае реконструкции. Максимальные размеры в плане: 5 x 6 м, высота не более 3 м. Подъезд к гаражу - со стороны улицы. Ограждения между соседними Земельными участками должны быть прозрачными (решетчатыми), высотой не более 1,5 метров, не препятствующими освещенности соседнего участка. Высота ограждения со стороны улицы не более 2,0 метров от уровня земли (в каждой точке), оно должно выполняться по проектам, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства. Ширина палисадника - не более 3-х метров (расстояние от дома до ограждения) по согласованию с отделом архитектуры. В случае отсутствия условий для его устройства - не устанавливается. Длина палисадника должна соответствовать длине жилого дома. Высота ограждения палисадника не более 1,2 метра. В палисадниках допускается: - посадка цветов, декоративных и плодовых деревьев; Не допускается: - устройство выгребных ям и размещение каких-либо строений. Вдоль ограждений в пределах участков с крайней левой стороны, при нахождении человека лицом к фасаду дома, необходимо устройство водоотводных канав. Территория приусадебного участка отдельно стоящего жилого дома должна быть озеленена не менее, чем на 30%. Встроено-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли предусмотрены площадью менее100 кв. м с парковочными местами |
| 2 | Ж-2 | Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов | 1) малоэтажные многоквартирные жилые дома | 1) объекты обслуживания, 2) объекты общественного питания, 3) объекты торговли, 4) школы, 5) объекты дошкольного образования, 6) детские площадки, 7) площадки хозяйственного назначения, 8) спортивные площадки, 9) наземные стоянки автомобилей, 10) дворовые площадки, 11) гаражи, 12) памятники культуры и истории, 13) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) объекты обслуживания, 2) объекты общественного питания, 3) объекты торговли 4) гаражи, 5) сараи, 6) объекты связи; 7) площадки для выгула собак | Площадь застройки и земельного участка под жилой дом определяется в соответствии с заданием на проектирование, а также на основании проектов межевания территории. Дома подразделяются на секционные либо блокированные без приусадебных и приквартирных земельных участков. Во вспомогательном виде разрешенного использования объекты обслуживания, питания и торговли предусмотрены встроенно-пристроенные, в условно разрешенном отдельно стоящие площадью менее 200 кв.м. Во вспомогательном виде разрешенного использования гаражи только для оформления участков под уже существующими объектами. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Формирование земельных участков должно оществляться с учетом: а) размещения площадок (детских, хозяйственных, для отдыха взрослых, спортивных), размеры которых определяются расчетом в зависимости от количества жителей по табл. 2 СНиП 2.07.01-89*; б) размещения автостоянок в количестве, определенным расчетом исходя из количества квартир; в) жилой дом должен быть расположен от других жилых домов и зданий на расстоянии, обеспечивающем нормы инсоляции и освещенности (п. 9.19 СНиП 2.07.01-89*. СНиП II-4-79), противопожарные нормы (обязательное приложение 1 к СНиП 2.07.01-89*) не менее 20 м между длинными сторонами домов и не менее 10 м между длинной и торцевой сторонами соседних домов; г) должны быть выдержаны расстояния от жилого дома до площадок отдыха (по табл. 2 СНиП 2.07.01-89*), до стоянок автотранспорта, въездов в подземные паркинги |
| 3 | Ж-З | Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов | 1) Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 1) объекты обслуживания, 2) объекты общественного питания, 3) объекты торговли, 4) школы, 5) объекты дошкольного образования, 6) поликлиники, 7) аптеки, 8) филиалы банков, 9) филиалы отделения связи, 10) интернаты для престарелых, 11) дома ребенка, 12) гостиницы, 13) детские площадки; 14) гаражи, 15 паркинги, 16) площадки хозяйственного назначения, 17) наземные стоянки автомобилей, 18) спортивные площадки, 19) спортивные корты, 20) дворовые площадки, 21) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) объекты обслуживания, 2) объекты общественного питания, 3) объекты торговли, 4) физкультурно- оздоровительные комплексы, 5) общественные бани, 6) сауны, 7) дома быта; 8) объекты связи; 9) площадки для выгула собак | Площадь застройки и земельного участка под жилой дом определяется в соответствии с заданием на проектирование, на основании проектов межевания территории. Жилые дома могут быть секционного типа (до 5 этажей включительно) либо секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно). Во вспомогательном виде разрешенного использования объекты обслуживания, питания и торговли предусмотрены встроенно-пристроенные, в условно разрешенном отдельно стоящие площадью менее 1000 кв.м. Гостиницы предусмотрены до 100 мест. Гаражи, встроенные в жилые дома, а также только для оформления участков под уже существующими объектами, паркинги подземные и наземные. Спортивные корты и физкультурно- Оздоровительные комплексы при условии создания СЗЗ не менее 50 метров. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Формирование земельных участков для отдельно стоящего жилого дома должно осуществляться с учетом: а) размещения площадок (детских, спортивных, хозяйственных, для отдыха взрослых), размеры которых определяются расчетом в зависимости от количества жителей по табл. 2 СНиП 2.07.01-89*; б) размещения автостоянок в количестве, определенным расчетом исходя из количества квартир; в) жилой дом должен быть расположен от других жилых домов и зданий на расстоянии, обеспечивающем нормы инсоляции и освещенности (п. 9.19 СНиП 2.07.01-89*.СНиП II-4-79), противопожарные нормы (обязательное приложение 1 к СНиП 2.07.01-89*) не менее 30 м между длинными сторонами домов и не менее 15 м между длинной и торцевой сторонами соседних домов; г) должны быть выдержаны расстояния от жилого дома до площадок отдыха (по табл. 2 СНиП 2.07.01-89*), до стоянок автотранспорта, въездов |
|  | Общественно-деловая зона ОД | Застройка территории многофункциональными комплексными объектами (ОДК) и специализированными объектами общественно-делового значения, в том числе: |
| 4 | ОДК | Общественно-деловая комплексная зона | 1) магазины, 2) торговые комплексы, 3) предприятия обслуживания населения, 4) специальные учебные заведения, 5) клубы, 6) выставочные залы, 7) музеи, 8) танцзалы, 9) дискотеки, 10) кинотеатры, 11) видео салоны, 12) кафе, 13) закусочные, 14) рестораны, 15) бары, 16) архивы, 17) административные здания, 18) офисно-деловые здания, 19) стадионы, 20) дворцы спорта, 21) спортзалы, 22) бассейны 23) водные стадионы, 24) открытые спортивные сооружения; 25) стадионы зимних видов спорта | 1) парки, 2) скверы, 3) наземные стоянки автомобилей, 4) паркинги, 5) гостиницы, 6) памятники культуры и истории, 7) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) школы, 2) общежития, 3) автосалоны, 4) бани, 5) сауны, 6) прачечные, 7) химчистки, 8) спортзалы, 9) бассейны, 10) жилищно- эксплуатационные службы | Предусмотрены многофункциональные комплексы либо относительно компактно сосредоточенные объекты разного функционального назначения. Здания необходимо размещать с отступом от красной линии. Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" - 0,3 чел./м2. Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации на текущий период (1,8 на 2007 г.). Предприятия обслуживания населения включают в себя пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и др. Специальные учебные заведения высшие и средние. Клубы многоцелевого и специализированного назначения. Паркинги подземные и наземные. |
| 5 | ОДС-1 | Зона торговых комплексов | 1) торговые комплексы | 1) парки, 2) скверы, 3) развлекательные учреждения, 4) банковские учреждения, 5) предприятия общественного питания, 6) гостиницы, 7) стоянки открытые наземные, 8) паркинги | 1) объекты инженерной инфраструктуры | Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.). Паркинги подземные и наземные. Объекты инженерной инфраструктуры внутриквартального и микрорайонного значения. |
| 6 | ОДС-2 | Зона лечебно- оздоровительных комплексов | 1) больницы, 2) поликлиники, 3) станции скорой помощи, 4) аптеки базовые | 1) парки, 2) скверы, 3) гостиницы, 4) жилые дома для персонала, 5) общежития для персонала, 6) предприятия общественного питания, 7) стоянки открытые наземные, 8) паркинги | 1) магазины, 2) объекты инженерной инфраструктуры | Предусматривать пар ковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.). Расстояние от автостоянок до лечебных учреждений стационарного типа должно приниматься по табл. 4.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Паркинги наземные и подземные. магазины товаров первой необходимости площадью до 100 кв. м. Объекты инженерной инфраструктуры внутриквартального и микрорайонного значения. |
| 7 | ОДС-3 | Зона культурно-развлекательных комплексов | 1) театры, 2) концертные залы, 3) кинотеатры, 4) музеи, 5) библиотеки, 6) дома культуры, 7) дома творчества | 1) парки, 2) скверы, 3) гостиницы, 4) предприятия общественного питания, 5) стоянки открытые наземные, 6) паркинги подземные и наземные | 1) объекты инженерной инфраструктуры | Здания необходимо размещать с отступом от красной линии. Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" - 0,3 чел./м2. Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.) Объекты инженерной инфраструктуры внутриквартального и микрорайонного значения. |
| 8 | ОДС-4 | Зона культовых религиозных комплексов | 1) храмовые комплексы; 2) монастыри; 3) культовые здания | 1) парки, 2) скверы, 3) гостиницы, 4) воскресные школы, 5) дома для священников, 6) стоянки открытые наземные | паркинги, объекты инженерной инфраструктуры | Здания необходимо размещать с отступом от красной линии. Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" - 0,3 чел./м2. Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.). Культовые здания всех вероисповеданий. Паркинги надземные и подземные. |
| 9 | ОДС-5 | Зона спортивных комплексов | 1) стадионы, 2) дворцы спорта, 3) спортзалы, 4) бассейны, 5) водные стадионы, 6) открытые спортивные сооружения, 7) стадионы зимних видов спорта, 8) горнолыжные комплексы, 9) гребные каналы, 10) яхт-клубы | 1) парки, 2) скверы, 3) гостиницы, 4) предприятия общественного питания, 5) стоянки открытые наземные, 6) паркинги | 1) объекты инженерной инфраструктуры | Здания необходимо размещать с отступом от красной линии. Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" - 0,3 чел./м2. Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.). Паркинги подземные и наземные |
| 10 | ОДС-6 | Зона учебных комплексов | 1) университеты, 2) институты, 3) исследовательские институты, 4) библиотеки, 5) общежития студентов, 6) среднеспециальные учебные заведения | 1) парки, 2) скверы, 3) спортивные комплексы, 4) предприятия общественного питания, 5) гостиницы, 6) кинотеатры, 7) дискотеки, 8) объекты торговли, 9) офисные здания, 10) стоянки открытые наземные, 11) паркинги подземные и наземные | 1) объекты инженерной инфраструктуры | Здания необходимо размещать с отступом от красной линии. Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" - 0,3 чел./м2. Предусматривать парковочные места по Нормам расчета (СНиП 2.07.01-89* приложение 9) с применением коэффициента автомобилизации (1,8 на 2007 г.). Паркинги подземные и наземные. Объекты инженерной инфраструктуры внутриквартального и микрорайонного значения. |
| 11 | ОДС-9 (Б) | Зона муниципальных административных комплексов | 1) административные здания | 1) парки, 2) скверы, 3) гостиницы, 4) предприятия общественного питания; 5) стоянки открытые наземные, 6) паркинги | 1) объекты инженерной инфраструктуры | Административные здания муниципальных органов власти. Паркинги подземные и наземные. Объекты инженерной инфраструктуры внутриквартального и микрорайонного значения. |
|  | Производственная зона П | Застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификации промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в том числе: |
| 12 | П-2 | Производственная зона II-го класса | 1) предприятия с СЗЗ 500 м, 2) производства с СЗЗ 500 м | 1) проектные институты, 2) научно-исследовательские институты, 3) производственные лаборатории, 4) объекты инженерной инфраструктуры*, 5) объекты обслуживания транспорта, 6) стоянки грузового и легкового транспорта, 7) пожарные депо | 1) гаражи, 2) объекты бытового обслуживания | а) плотность застройки промплощадок (площадь занятая зданиями и сооружениями) должна составлять 40 - 50%; б) расстояния между зданиями, сооружениями, следует принимать минимально допустимыми, в зависимости от степени огнестойкости - от 9 до 18 метров; в) к зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. Параметры внутриплощадочных автодорог (ширина, радиусы поворотов) проектируются с учетом габаритов используемого грузового транспорта. В районе въезда на предприятие должен быть организован транспортный «карман» - площадка для автомобилей вне ограждения, но в пределах землеотвода предприятия. В границах землеотводов предприятий должны быть предусмотрены: стоянки легковых а/машин количество машиномест по расчету исходя из количества работающих (по СНиП 2.07.01-89* приложение 9 с применением коэффициента автомобилизации на текущий год (для 2007 года - 1,8), стоянки грузовых машин - исходя из суточного грузооборота и вида используемых машин; перед въездными воротами на предприятие должна быть организована открытая площадка для остановки въезжающего автотранспорта. Стоянки грузового и легкового транспорта открытые наземные и подземные. Объекты бытового обслуживания и гаражи отдельно стоящие. |
| 13 | П-3 | Производственная зона III-го класса | 1) предприятия с СЗЗ 300 м, 2) производства с СЗЗ 300 м | 1) административные здания, 2) офисные здания, 3) ведомственные научно - исследовательские институты 4) производственные лаборатории, 5) предприятия общественного питания, 6) склады, 7) объекты инженерного обеспечения предприятий, 8) пожарные депо, 9) стоянки, 10) паркинги |  | Стоянки предусмотрены открытые наземные. Паркинги предусмотрены подземные и наземные. |
| 14 | П-4 | Производственная зона IV-го класса | 1) предприятия с СЗЗ 100 м, 2) производства с СЗЗ 100 м | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) ведомственные научно - исследовательские институты 4) производственные лаборатории, 5) предприятия общественного питания, 6) склады, 7) объекты инженерного обеспечения предприятий, 8) пожарные депо, 9) стоянки, 10) паркинги |  | Стоянки предусмотрены открытые наземные. Паркинги предусмотрены подземные и наземные. |
| 15 | П-5 | Производственная зона V-го класса | 1) предприятия с СЗЗ 50 м, 2) производства с СЗЗ 50 м | 1) проектные институты, 2) научно-исследовательские институты, 3) производственные лаборатории, 4) объекты инженерной инфраструктуры*, 5) объекты обслуживания транспорта, 6) стоянки грузового и легкового транспорта 7) пожарные депо; 8) стоянки грузового и легкового транспорта | 1) магазины, 2) объекты бытового обслуживания | То же, что для зоны П-2. Предельные параметры гаражного бокса легкового автомобиля: 5 x 6 метра, высота 3 метра. Стоянки открытые наземные и подземные. Магазины и объекты бытового обслуживания отдельно-стоящие. |
| 16 | П-6 | Производственная зона без СЗЗ | 1) предприятия без СЗЗ, 2) производства без СЗЗ | 1) производственные лаборатории, 2) объекты инженерного обеспечения*, 3) стоянки грузового и легкового транспорта, 4) открытые наземные и подземные | 1) магазины | Стоянки открытые наземные и подземные. |
|  | П (З) | Производственная (защитная) зона | Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция): |
| 17 | П (З)-2 | Производственная (защитная) зона предприятий II класса | древесно-кустарниковые насаждения | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 3) здания управления, 4) конструкторские бюро, 5) здания административного назначения, 6) научно-исследовательские лаборатории, 7) поликлиники, 8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 9) бани, 10) прачечные, 11) объекты торговли 12) объекты общественного питания, 13) гостиницы, 14) гаражи, 15) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 16) пожарные депо, 17) местные и транзитные коммуникации, 18) линии электропередач, 19) электроподстанции, 20) нефтепроводы, 21) газопроводы, 22) артезианские скважины для технического водоснабжения, 23) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 24) канализационные насосные станции, 25) сооружения оборотного водоснабжения, 26) автозаправочные станции, 27)станции технического обслуживания автомобилей | 1) предприятия, 2) здания 3) сооружения | Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель). Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. |
| 18 | П (З)-3 | Производственная (защитная) зона предприятий III класса |  |  |  |  |
| 19 | П (З)-4 | Производственная (защитная) зона предприятий IV класса |  |  |  |  |
| 20 | П (З)-5 | Производственная (защитная) зона предприятий V класса |  |  |  |  |
|  | И | Зона объектов инженерной инфраструктуры. Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями инженерного обеспечения территорий |
| 21 | И-1 | Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 1) водозаборные сооружения; 2) станции водоподготовки; 3) станции подъема; 4) водонапорные башни; 5) магистральные водоводы, 6) линии электропередач | 1) административные здания, 2) офисные здания | 1) специализированные склады | Определяются проектом специализированной организации |
| 22 | И-1 (1) | Зона водообеспечивающих магистральных линейных объектов инженерной инфраструктуры | 1) магистральные водоподводящие трубопроводы, 2) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 23 | И-2 | Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры | 1) сооружения для механической и биологической очистки с силовыми площадками для сброшенных осадков, 2) силовые площадки; 3) сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях; 4) насосные станции и аварийно - регулирующие резервуары; 5) поля орошения и фильтрации; 6) биологические пруды, 7) линии электропередач |  |  |  |
| 24 | И-2 (1) | Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры | 1) магистральные водоотводящие трубопроводы, 2) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 25 | И-3 | Зона электро- обеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 1) распределительные станции, 2) подстанции, 3) пункты, 4) электроподстанции, 5) линии электропередач | 1)административные здания, 2) офисные здания, 3) стоянки | 1) специализированные склады | Определяются проектом специализированной организации. Стоянки предусмотрены открытые наземные |
| 26 | И3(1) | Зона электро- обеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры | Высоковольтные линии | действие градостроительных регламентов не распространяется | Определяются проектом специализированной организации. |
| 27 | И-4 | Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 1)газораспределительные станции, 2) газонаполнительные станции сжиженного газа 3)головные газорегуляторные пункты, 4) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 28 | И-4(1) | Зона газообеспечи-вающих линейных объеков инженерной инфраструктуры | 1) распределительные газопроводы высокого давления, 2) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 29 | И-5 | Зона теплообеспечиваю-щих объектов инженерной инфраструктуры | 1)теплоэлектростанции; 2) котельные; 3) тепловые пункты, 4) линии электропередач | 1) административные здания, 2) офисные здания, 3) стоянки открытые наземные | Стоянки предусмотрены открытые наземные |
| 30 | И-5(1) | Зона теплообеспечиваю-щих линейных объектов инженерной инфраструктуры | 1) магистральные теплопроводы, 2) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 31 | И-7(1) | Зона линейных объектов связи | 1) кабельные линии связи, 2) воздушные линии связи, 3) оптико-волоконные линии связи, 4) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
|  | И(З) | Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры | Организация ССЗ от объектов инженерной инфраструктуры с технологическими процессами, являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция) |
| 32 | И(З) | Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры | 1)древесно-кустарниковые насаждения | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 3) здания управления, 4) конструкторские бюро, 5) здания административного назначения, 6) научно-исследовательские лаборатории, 7) поликлиники, 8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 9) бани, 10) прачечные, 11) объекты торговли, 12) общественного питания, 13) гостиницы, 14) гаражи, 15) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 16) пожарные депо, 17) местные коммуникации, 18) транзитные коммуникации, 19) линии электропередач, 20) электроподстанции, 21) нефтепроводы, 22) газопроводы, 23) артезианские скважины для технического водоснабжения, 24) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 25) канализационные насосные станции, 26) сооружения оборотного водоснабжения, 27) автозаправочные станции, 28) станции технического обслуживания автомобилей | Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу не более двух недель. |
|  | Т. 1 | Зона внешней транспортной инфраструктуры | Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий, в том числе: |
| 33 | Т.1-1 | Зона объектов воздушного транспорта | 1)вертолетные площадки | 1) склады; 2) объекты обслуживания персонала; 3) общежития для персонала; 4) стоянки |  | Стоянки предусмотрены открытые наземные |
| 34 | Т.1-2 | Зона объектов железнодорожного транспорта | пассажирские железнодорожные вокзалы пассажирские железнодорожные станции; сортировочные станции; железнодорожные депо; железнодорожные магистрали | административные здания, офисные здания; ангары, склады; объекты инженерной инфраструктуры; гостиницы; объекты обслуживания персонала; общежития для персонала; стоянки; 10)подземные паркинги, 11) надземные паркинкги | действие градостроительных регламентов не распространяется |
| 35 | Т.1-4 | Зона линейных объектов автомобильного транспорта | 1) автомобильные дороги | 1) кемпинги, 2) гостиницы; 3) предприятия общественного питания; 4) автозаправочные станции, 5) шиномонтажные мастерские, 6) мойки автомобилей; 7) стоянки автомобилей, 8) линии электропередач | действие градостроительных регламентов не распространяется |
|  | Т.2 | Зона объектов автомобильного транспорта | Застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории, в том числе: |
| 36 | Т.2 -2 | Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м | 1) предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей; 2) таксомоторные парки; 3) механизированные транспортные парки по очистке города; 4) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта; 5) таможенные терминалы; 6) автозаправочные станции; 7) мойки грузовых автомобилей портального типа; 8) автобусные парки; 9) иные объекты с СЗЗ 100 м | 1) объекты инженерной инфраструктуры* |  | Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются согласно табл. 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от их вместимости до жилых домов, границ участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха, спорта, детских игровых площадок, мест отдыха населения. Предельные размеры бокса для одной легковой а/машины: ширина - 5 метров, длина - 6 метров, высота - не более 3 метров. Предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количеством постов не более 10. Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта. Автобусные парки до 300 машин. |
| 37 | Т.2-3 | Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м | 1) станции технического обслуживания легковых автомобилей, 2) автозаправочные станции для легкового транспорта, 3) мойки автомобилей, 4) гаражи, 5) открытые стоянки, 6) отстойно-разворотные площадки автобусов | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) ангары, 4) склады; 5) объекты инженерной инфраструктуры*; 6) объекты обслуживания персонала; 7) стоянки открытые наземные; 8) паркинги |  | То же, что для Т.2-2. Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ). Автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные системами закольцовки паров бензина, с количеством заправок не более 500 машин в сутки, без объектов обслуживания автомобилей. Мойки автомобилей не более, чем на 2 поста, без дополнительного обслуживания автомобилей. Открытые стоянки с количеством легковых машин не более, чем 300. |
| 38 | Т.2-4 | Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м | 1) гаражи, 2) открытые стоянки | 1) объекты инженерной инфраструктуры* |  | То же, что для Т.2-2. Гаражи и открытые стоянки вместимостью менее 300 легковых автомобилей. |
|  | Т.3 | Зоны объектов наземного электротранспорта | Застройка территории зданиями, объектами и сооружениями наземного электротранспорта (трамвай), в том числе: |
| 39 | Т.3-2 | Зона объектов наземного электротранспорта с СЗЗ 100 м | 1) трамвайные парки | 1) объекты инженерной инфраструктуры* |  | Трамвайные парки до 300 машин |
|  | Т (З) | Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры | Организация СЗЗ от объектов транспортной инфраструктуры с технологическими процессами, являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду, в том числе: |
| 40 | Т (З) | Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры | 1) древесно-кустарниковые насаждения | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 3) здания управления, 4) конструкторские бюро, 5) здания административного назначения, 6) научно-исследовательские лаборатории, 7) поликлиники, 8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 9) бани, 10) прачечные, 11) объекты торговли, 12) общественного питания, 13) гостиницы, 14) гаражи, 15) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 16) пожарные депо, 17) местные коммуникации, 18) транзитные коммуникации, 19) линии электропередач, 20) электроподстанции, 21) нефтепроводы, 22) газопроводы, 23) артезианские скважины для технического водоснабжения, 24) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 25) канализационные насосные станции, 26) сооружения оборотного водоснабжения, 27) автозаправочные станции, 28) станции технического обслуживания автомобилей | 1) предприятия, 2) отдельные здания, 3) отдельные сооружения | Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу не более двух недель. Предприятия и их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. |
|  | КС | Коммунально- складская зона | Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в том числе: |
| 41 | КС-3 | Коммунально-складская зона III класса | 1) открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов; 2) закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза; 3) наземные склады, открытые места отгрузки; 4) склады пылящих и жидких грузов; 5) открытые наземные склады и места разгрузки минерально-строительных материалов; 6) склады и участки перегрузки пылящей растительной продукции; 7) склады, площадки для перегрузки и хранения утильсырья; 8) склады, площадки для перегрузки и хранения сырья животного происхождения; 9) участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц; 10) склады перегрузки рыбы, рыбопродуктов | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры; 4) объекты обслуживания персонала; 5) стоянки; 6) паркинги |  | Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 300 м. Открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов при грузообороте менее 5 тыс. тонн/год. Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ). Наземные склады, открытые места отгрузки магнезита, доломита и других пылящих грузов. Склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и тому подобное). Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов. Склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом. Склады, площадки для перегрузки и хранения мокросоленых необработанных кож (более 200 шт.) и другого сырья животного происхождения. Стоянки открытые наземные. |
| 42 | КС-4 | Коммунально- складская зона IV класса санитарной опасности СЗЗ = 100 м | 1) транспортно- технические комплексы перегрузки и хранения пылящих грузов, 2) производственные базы; 3) фабрики-химчистки; 4) фабрики-прачечные; 5) банно-прачечные 6) комбинаты; 7) ветлечебницы с содержанием животных; 8) крупные складские комплексы, 9) ремонтно- эксплуатационные механизированные предприятия по обслуживанию жилого фонда; 10) мелкосерийные производственные участки; мастерские | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры; 4) объекты обслуживания персонала; 5) открытые стоянки, 6)гаражи | 1) магазины; 2) площадки для отдыха персонала; 3) предприятия общественного питания, 4) аптеки; 5) автозаправочные станции | Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Объекты коммунально- складского назначения с СЗЗ 100 м. Транспортно- технические комплексы перегрузки и хранения пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду. Крупные складские комплексы, обслуживаемые большегрузными автомобилями. Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых и грузовых автомобилей. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты, связанные с обслуживанием предприятий). |
| 43 | КС-5 | Коммунально- складская зона V класса санитарной опасности СЗЗ = 50 м | 1) закрытые склады; 2) открытые склады и площадки перегрузки увлажненных минерально- строительных материалов; 3) бани; 4) пожарные депо; 5) подстанция скорой помощи; 6) прачечные; 7) мини-химчистки, 8) мини-прачечные, 9) мастерские; 10) автоматические телефонные станции; 11) ветлечебницы без содержания животных; 12) торговые комплексы оптовой торговли, 13) мелкооптовые рынки, 14) продовольственные рынки, 15) рынки промышленных товаров | 1)административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры; 4) объекты обслуживания персонала; 5) открытые стоянки, 6) гаражи | 1) магазины; 2) площадки для отдыха персонала; 3) предприятия общественного питания, 4) аптеки; 5) автозаправочные станции | Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Объекты коммунально- складского назначения с СЗЗ = 50 м. Открытые склады и площадки перегрузки увлажненных минерально- строительных материалов (песок, гравий, щебень, камень и другое). Прачечные производительностью до 500 кг белья в смену. Мини-прачечные производительностью не более 20 кг/ч. Мастерские отдельно стоящие. Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых и грузовых автомобилей. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты, связанные с обслуживанием предприятий). |
| 44 | КС-5 (П) | Коммунально- складская зона пищевого профиля V класса санитарной опасности СЗЗ = 50 м | 1) продовольственные базы, 2) складские пищевые предприятия, 3) холодильники, 4) предприятия по хранению, переработке и сортировке продовольственных товаров, 5) торгово-складские предприятия | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала | 1) магазины | Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Объекты коммунально-складского назначения пищевого профиля с СЗЗ = 50 м. |
| 45 | КС-6 | Коммунально-складская зона, не требующая организации санитарно-защитной зоны | 1) бани, 2) ветлечебницы без содержания животных, 3) склады | 1) гаражи, 2) автосервисы, 3) объекты инженерной инфраструктуры* |  | Объекты коммунально-складского назначения, не требующие организации санитарно-защитной зоны. |
|  | КС (З) | Зона коммунально-складская (защитная) | Организация СЗЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе: |
| 46 | КС (З)-3 | Коммунально-складская (защитная) зона III класса | 1) древесно-кустарниковая растительность, 2) объекты связи | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 3) здания управления, 4) конструкторские бюро, 5) здания административного назначения, 6) научно-исследовательские лаборатории, 7) поликлиники, 8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 9) бани, 10) прачечные, 11) объекты торговли, 12) общественного питания, 13) гостиницы, 14) гаражи, 15) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 16) пожарные депо, 17) местные коммуникации, 18) транзитные коммуникации, 19) линии электропередач, 20) электроподстанции, 21) нефтепроводы, 22) газопроводы, 23) артезианские скважины для технического водоснабжения, 24) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 25) канализационные насосные станции, 26) сооружения оборотного водоснабжения, 27) автозаправочные станции, 28) станции технического обслуживания автомобилей |  | Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу не более двух недель. |
| 47 | КС (З)-4 | Коммунально-складская (защитная) зона IV класса |  |  |  |  |
|  | СХ | Зона сельскохозяйственного использования. Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, территориями сельскохозяйственного назначения |
| 48 | СХ-3 | Зона сельскохо- зяйственных объектов III класса | 1) фермы крупного рогатого скота, 2) коневодческие фермы, 2) фермы овцеводческие, 3) птицеводческие фермы | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала; 5) служебные автостоянки |  | Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций). Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. |
| 49 | СХ-4 | Зона сельскохо- зяйственных объектов VI класса | 1) тепличные и парниковые хозяйства, 2) свинарники, 3) коровники, 4) питомники, 5) конюшни, 6) зверофермы | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала; 5) служебные автостоянки |  | Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 100 м. Содержание животных до 100 голов. |
| 50 | СХ-5 | Зона сельскохо- зяйственных объектов V класса опасности СЗЗ = 50 м | 1) хранилища, 2) материальные склады, 3) коровники, 4) питомники, 5) конюшни, 6) зверофермы, 7) свинарники | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала; 5) служебные автостоянки |  | Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50 м. Хранилища фруктов,овощей, картофеля, зерна. Содержание животных до 50 голов. |
| 51 | СХ-6 | Зона сельскохо- зяйственных угодий | 1) поля, 2) огороды, 3) сады, 4) плодопитомники, 5) пашни, 6) луга | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала; 5) служебные автостоянки |  |  |
| 52 | СХ-7 | Зона коллективного садоводства и дачного хозяйства | 1) садовые участки, 2) участки под дачное хозяйство | 1) жилые дома дачного типа; 2) хозяйственные постройки; 3) стоянки автомобилей, 4) площадки для сбора мусора; 5) емкости для хранения воды, 6) водозаборы, 7) общественные резервуары для хранения воды, 8)помещения для охраны, 9) противопожарные водоемы, 10) лесозащитная полоса, 11) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) коллективные овощехранилища; 2) киоски, 3) временные павильоны розничной торговли и обслуживания; 4) открытые гостевые стоянки; 5) площадки для отдыха, 6) детские площадки, 7) площадки спортивных занятий | Минимальная площадь земельных участков - 400 кв. метров. Максимальная 1500 кв. метров. Минимальная ширина проездов в красных линиях 10 метров. Минимальный отступ строений от красной линии - 1 метр. Минимальный отступ от границы с соседним участком - основного строения - 3 метра, хозяйственных и прочих построек - 1 метр, деревьев - 3 метра. Максимальная высота основных строений (до конька крыши) - 6,5 метров. На земельных участках, выделенных в коллективном саду членам садоводческого товарищества, могут возводится только одноэтажные летние садовые домики с отапливаемым твердым топливом помещением общей площадью до 25 кв. метров, неотапливаемой террасой (верандой) площадью до 10 кв. метров и неотапливаемой мансардой сверх указанных размеров площадью до 15 кв. метров, погреб площадью до 8 кв. метров, хозяйственные строения общей площадью до 15 кв. метров (для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря). Садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа. Хозяйственные постройки такие как - сараи, теплицы, бани и т.д. Стоянки автомобилей, не более чем на 2 автомашины на 1 участке. |
|  | СХ (З) | Сельскохозяйственная (защитная) зона | Организация санитарно-защитных зон предприятий и сооружений сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе: |
| 53 | СХ (З)-4 | Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса | 1) древесно-кустарниковая растительность; 2) поля, 3) огороды, 4) сады 5) плодопитомники | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 3) здания управления, 4) конструкторские бюро, 5) здания административного назначения, 6) научно-исследовательские лаборатории, 7) поликлиники, 8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 9) бани, 10) прачечные, 11) объекты торговли, 12) общественного питания, 13) гостиницы, 14) гаражи, 15) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 16) пожарные депо, 17) местные коммуникации, 18) транзитные коммуникации, 19) линии электропередач, 20) электроподстанции, 21) нефтепроводы, 22) газопроводы, 23) артезианские скважины для технического водоснабжения, 24) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 25) канализационные насосные станции, 26) сооружения оборотного водоснабжения, 27) автозаправочные станции, 28) станции технического обслуживания автомобилей |  | Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу не более двух недель. Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников |
|  | Р | Зона рекреационного назначения. Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения |
| 54 | Р-1.1 | Зона городских лесов и лесопарков | 1) открытые спортивные площадки; 2) площадки отдыха; 3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих; 4) лыжные базы, 5) объекты связи | 1) стоянки открытые наземные, 2) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) лечебно- оздоровительные комплексы; 2)специализированные больницы (комплексы); 3) стационары с особым режимом работы | Специализированные больницы (комплексы) свыше 1000 коек. |
| 55 | Р-1.2 | Зона лугов | 1) открытые спортивные площадки; 2) площадки отдыха; 3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих; 4) лыжные базы |  |  |  |
| 56 | Р-2 | Зона городских парков, скверов, садов | 1) фонтаны; 2)открытые эстрады; 3) беседки; 4) мемориальные сооружения; 5) парки культуры и отдыха; 6) физкультурно-оздоровительные объекты капитального строительства и сооружения, 7) объекты связи | 1) стоянки открытые наземные, 2) памятники культуры и истории, 3) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) предприятия общественного питания | Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по табл. 4 СНиП 2.07.01-89. Стоянки открытые наземные для посетителей. |
| 57 | Р-3 | Зона водных объектов (береговая полоса) | 1) древесно-кустарниковая растительность; 2) временные сооружения для обслуживания отдыхающих; 3) открытые спортивные площадки; 4) пляжи; 5) причалы | 1) стоянки открытые наземные, 2) сооружения для хранения плавучих средств |  |  |
| 58 | Р-4 | Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей | 1) лечебные и жилые корпуса; 2) предприятия общественного питания; 3) курзалы; 4) бассейны; 5) спортзалы; 6) теннисные корты; 7) открытые спортплощадки; 8) пляжи | 1) жилые дома для персонала, 2) склады, 3) овощехранилища; 4) котельные; 5) водозаборные сооружения; 6) очистные сооружения; 7) стоянки открытые наземные, 8) объекты инженерной инфраструктуры* |  |  |
| 59 | Р-5 | Зона санитарно-защитного озеленения | 1) древесно-кустарниковая растительность |  |  |  |
|  | С | Зона специального назначения |
| 60 | С | Зона специального назначения | 1) военные базы, 2) казармы; 3) военные городки; 4) склады специальной техники, 5) гаражи специальной техники; 6) учебные полигоны, 7) испытательные военные аэродромы | 1) объекты инженерной инфраструктуры* |  |  |
| 61 | С-(В) | Зона специального назначения (ведомственная) | 1) объекты связи, 2) радиолокационные станции; 3) колонии Главного управления исполнения наказания, тюрьмы; 4) учебные центры и базы; 5) отдельно стоящие здания управлений внутренних дел, 6) отдельно стоящие здания районных отделов внутренних дел, 7) отделы государственной инспекции безопасности дорожного движения, 8) военные комиссариаты районные и городские; 9) базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ; 10) пожарное депо | 1) жилые дома и общежития ведомственные; 2) склады; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты торговли; 5) объекты культуры; 6) культовые объекты; 7) мемориальные объекты; 8) стоянки открытые наземные; 9) подземные и наземные паркинги |  |  |
| 62 | С (З) -(В) | Зона (защитная) специального назначения (ведомственная) | 1) древесно-кустарниковая растительность |  |  |  |
|  | С (О) | Зона специального назначения (особо охраняемая) | Застройка и использование территории особо охраняемых объектов специального назначения, предназначенных для погребения умерших, и организация санитарно-защитных зон этих объектов. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе: |
| 63 | С(О)-3 | Зона специального назначения III класса (особо охраняемая) | 1) кладбища смешанного и традиционного захоронения; 2) мемориальные комплексы | 1) мемориальные комплексы; 2) дома траурных обрядов; 3) бюро похоронного обслуживания; 4) бюро-магазины похоронного обслуживания; 5) объекты обслуживания, 6) культовые объекты; 7) объекты инженерной инфраструктуры* | 1) наземные стоянки автомобилей | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га с СЗЗ 300 м. Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны |
| 64 | С (З)-3(О) | Зона (защитная) специального назначения III класса (особо охраняемая) | 1) древесно-кустарниковая растительность | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты обслуживания персонала; 4) культовые объекты; 5) объекты инженерной инфраструктуры* |  |  |
| 65 | С (О-3) | Зона специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения) | 1) памятники истории и культуры | Градостроительные регламенты не устанавливаются | памятники истории и культуры, находящиеся в собственности органов местного самоуправления |
| 66 | СО-(5) | Зона специального назначения | 1) закрытые кладбища |  |  |  |
|  | С (У) | Зона специального назначения (утилизационная) | Застройка и использование территории предприятий и сооружений санитарно-технического назначения, являющихся источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон этих предприятий и сооружений. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе: |
| 67 | С (У)-1 | Зона специального назначения I класса (утилизационная) | 1) усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов; 2) поля ассенизации и поля запахивания; 3) скотомогильники с захоронением в ямах, 4) утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов; 5) усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов; 6) крематории; 6) мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы | 1) административные здания, 2) офисные здания; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) объекты обслуживания персонала |  | Предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более. Крематории (при количестве печей более 1). Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год. |
|  | ЗОП | Зона общего пользования | Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов |
| 68 | ЗОП | Зона общего пользования | 1) улицы, 2) дороги; 3) объекты инженерной инфраструктуры*; 4) зеленые насаждения | 1) киоски, 2) павильоны, 3) остановочные комплексы; 4) открытые автостоянки; 5) объекты наружной рекламы, 6) памятники культуры и истории | 1) палисадники | Дороги всех категорий. Киоски, павильоны, остановочные комплексы являются временными зданиями и сооружениями. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей. Палисадники только жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1. |

*объекты инженерной инфраструктуры – наружные и внутренние газопроводы и объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта, наружные инженерные сети и сооружения систем водоснабжения, теплоснабжения, наружные сети и сооружения уличного освещения, линии электропередач и т.д).